## Slide 1: Skriptni jezik Bash ljuske
Kolegij: Skriptni jezici
Izvodjač: dr.sc. Željko Marušić

## Slide 2: Sadržaj
Petlje
Aritmetičke kalkulacije, cjelobrojne varijable

## Slide 3: Petlje
Petlje su veoma korisne kada se neki kod izvršava u više navrata ili uzastopno
Petlja se izvršava onoliko puta koliko je uvjet petlje ispunjen
U momentu kada uvijet nije ispunjen program izlazi iz petlje i nastavlja s izvršavanjem
Razlikujemo while, until i for petlju
Koriste se jako često pri radu sa datotekama i pri aritmetičkim izrazima
Izlazak iz petlje
Kod unutar petlje
Uvjet
nije ispunjen
pocetak
uvjet ispunjen

## Slide 4: while, until petlje
while petlja se koristi kada želimo izvršiti dijelove koda sve dok uvjet je istinit (true)
Uvjet se provjerava odmah na početku
until petlja se koristi kada želimo izvršiti dijelove koda sve dok uvjet je laž (false)
while uvjet; do
#Kod unutar petlje koji se ponavlja
# sve dok je uvjet istina
done
until uvjet; do
#Kod unutar petlje koji se ponavlja
# sve dok je uvjet lažan
done

## Slide 5: Primjer while I until petlje!
#beskonačne petlje; na izlazak koristi
ctrl+c ; iskusati true, false uvjet
while true
do
echo "Izvrsavanje naredbi u while petlji"
sleep 2
Done
echo "Izlazak iz while petlje"
#beskonačne petlje; na izlazak koristi
ctrl+c ; iskusati true, false uvjet
until false
do
echo "Izvrsavanje naredbi u until petlji"
sleep 2
Done
echo "Izlazak iz until petlje“

## Slide 6: For petlja
for petlja se najčešće koristi za iteriranje liste, polja, liste datoteka
  Pridružuje element iz kolekcije lista u var
  Zaustavlja se kada se iterira svaki element u listi
  Ne upotrebljavaju se navodnici niti znak $ prilikom definiranja
for petlja u aritmetičkom obliku (C sintaksa)
  Koriste se dvostruke zagrade
  Prvi izraz: Inicijalizacija varijabli petlje
  Drugi izraz: Uvjet . Petlja se izvršava sve dok je izraz isitnit
  Treći izraz: Ažuriranje varijable
for var in lista; do
#Kod unutar petlje
done
for (( x = 1 ; x <= 20 ; ++x )) ; do
#Kod unutar petlje
done

## Slide 7: Primjer for petlje!
#iteriranje kroz listu brojeva
for variable in {2,3,6,4,7,3}
do
echo $variable
#sleep 1
done
#Izlistavanje brojeva koristeći aritmetički mod (( .. )) i for petlju u stilu C jezika
for (( i=1;i<=20;++i ));do
if (( i%2==0 )); then
echo "Broj iznosi $i"
fi
done

## Slide 8: break ,continue
break
  izlazak iz petlje
continue
  Preskace ostatak koda u trenutnoj iteraciji
  Petlja nastavlja izvršavanje u idućoj iteraciji
Naredbe se mogu koristiti u for, while I until petljama

## Slide 9: Varijable
Varijable u općem slučaju čuvaju nizove znakove (stringovi)
  Meuđutim mogu imati i dodatne atribute
  Atributi se uključuju/isključuju sa direktivom declare
Read-only varijable
  declare -r constant=“some value”
  Ne može se pridjeliti varijabli $constant druga vrijednost
  Bash javlja grešku
Ispisivanje atributa za pojedinu varijablu
  declare -p var

## Slide 10: Cjelobrojne varijable
Definiranje cjelobrojnih varijabli (integer)
  declare -i num
  varijabla $num sada može sadržavati samo brojke
  ako pokušamo upisati nešto drugo (npr. string) postavit će se vrijednost 0
Postavljanje na standardnu varijablu +
  declare +i num
Pokreće mod za aritmetičke evaluacije

## Slide 11: Aritmetički izrazi i kalkulacije (1)
BASH dopušta vršenje kalkulacija (sintaksa slične C-u) na više načina:
  let naredba
    let n=100/2
  (( .. ))
    Zagrade predstavljaju ekvivalent let naredbi
    Primjeri: ((++x)), ((p=x / 100)), ((p= $(ls | wc -l ) * 10))
  Sa varijablom koja je prethodno deklarirana kao integer
    declare –i num
    num=“30 % 8”

## Slide 12: Aritmetički izrazi i kalkulacije (2)
Nema potrebe za navodnicima
(( .. )) može se koristiti u if i while
  0 je lažno, bilo što veće od 0 se smatra istinom
  (( 0 )) || echo “false”
Napomena: Brojevi sa vodećom nulom se interpretiraju kao oktalni
  npr: 010 = 8

## Slide 13: Pitanja?
Hvala na pažnji